ПРОГНОЗИРОВАНИЕ МЕДНО-ЦИНКОВОГО ОРУДЕНЕНИЯ НА ВОСТОЧНОМ СКЛОНЕ ПРИПОЛЯРНОГО УРАЛА НА ОСНОВЕ РАЗРАБОТОК ПРОГНОЗНО-ПОИСКОВЫХ МОДЕЛЕЙ ИЗВЕСТНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ КОЛЧЕДАННОГО ТИПА

Кривко Т.Н., Петров Г.В.,Глушков А.Н., Кошевой Ю.Н.,

Бороздина Г.Н. (ОАО УГСЭ)

На сегодняшний день наиболее важной проблемой развития отечественной медной промышленности является развитие именно собственно медной сырьевой базы. В настоящее время в России почти 90 % медных руд добывается из месторождений, разведка которых была завершена еще 30-50 лет назад. При этом около 70 % добычи приходится на месторождения, разведанные в 60-е годы минувшего века. Можно ожидать, что после отработки разведанных до 1970 года месторождений добыча меди в стране может уменьшиться в пять-десять раз по сравнению с сегодняшним уровнем. По прогнозу ученых и ведущих специалистов в геологии и в горной добывающей отрасли, в ближайшие годы будут отработаны руды медноколчеданных месторождений Урала, обеспечивающие высокую рентабельность добычи. Последствия не замедлят сказаться в виде значительного сокращения объемов производства меди, поскольку имеющиеся мощности не смогут удержать нынешний уровень производства металла при уменьшении его содержания в руде в 1,5-3 раза. Максимально возможный объем добычи меди на Урале не превышает 240 тысяч тонн в год. Через 25 лет уровень добычи меди снизится до 120 тысяч тонн, что составляет менее 30 процентов объемов производства рафинированной меди. При этом следует учесть, что рентабельность добычи будет ниже, чем в настоящее время, поэтому медная промышленность в будущем столкнется с острым недостатком инвестиционных ресурсов, тем более, что мировая цена на медь нестабильна. Какой же выход?

Напрашивается два пути решения:

Первый -  известный апробированный – возобновление геологоразведочных работ в пределах уже существующих рудных районов и полей. Для этого потребуется ревизия геологических материалов с новых геологических позиций в рудных районах Среднего Урала, где также могут быть обнаружены новые рудные залежи.

Второй – выход с поисками и ГРР на новые площади с подготовленной геолого-съемочной основой. Заведомо есть большой риск неоправданных вложений. Из истории развития медной горнорудной промышленности известно, что колчеданные месторождения рассредоточены по площади неравномерно. Обычно они располагаются группами, а площади скопления этих месторождений, ограниченные определенными геологическими структурами, получили название рудных районов. На Урале выделяются около 20 рудных районов. В старых рудных районах Среднего Урала, таких как Карабашский, Дегтярско-Полевской, Кировградский, Красноуральский, отработка колчеданных залежей практически завершается. В рудных районах Южного Урала – Гайском, Баймакском, Сибайском, Верхнеуральском, Учалинском – ведется интенсивная добыча колчеданных руд открытыми карьерами и шахтами. В некоторых районах Северного и Южного Урала, где колчеданные месторождения открыты сравнительно недавно, многие из них разведаны, но еще пока не отрабатываются. К ним относятся Подольское, Чебачье, Западно-Озерное,  Шемурское, Ново-Шемурское и др. (рис.1).

Снизить риск финансовых вложений в новые площади возможно с использованием наиболее эффективной уже апробированной и убедительно доказанной методики поисков на таких площадях - создание прогнозно-поисковых  моделей. Создание многочисленных поисковых моделей рудных месторождений за последние два десятилетия получило интенсивное развитие. Это направление в металлогении и геологии рудных месторождений имеет большое прикладное значение и практические последствия.

Объективная необходимость моделирования рудных месторождений определяется задачами создания обобщенных образов объектов прогноза, поисков, оценки и разведки рудных площадей с целью повышения эффективности геологоразведочных работ на всех стадиях их проведения. Исходные данные при характеристике таких объектов так или иначе обобщаются в процессе селекции признаков, выбора из них наиболее представительных.

В качестве главных элементов рудных моделей на Урале приняты наиболее устойчивые признаки месторождений колчеданного семейства. Это рудовмещающие части разреза рудоносной формации – кислые составляющие шемурской свиты; рудоконтролирующие и рудовмещающие структуры; промышленные руды со скоплением сульфидов железа, меди, цинка и свинца. Колчеданные месторождения известны в более ранних вулканогенных образованиях, в базальт-яшмовой ассоциации, подстилающей контрастную формацию (рис.2.3).

Примером тому являются месторождения Южного Урала (Жарлы-Аша, Приорское, Бурибайское и др.). Наиболее продуктивными для генерации колчеданных месторождений оказались риолит-базальтовые комплексы островодужного этапа.

К настоящему времени сложился круг вопросов, который требует дополнительного времени для анализа позиции медно-цинкового оруденения колчеданного типа. Проведенные работы ОАО УГСЭ в меденосной провинции Приполярного Урала показали в особенности слабую объемную геологическую изученность региона, неоднозначность в определении продуктивных формаций (рис.4).

В настоящее время назрела необходимость разработки направления и задач геологоразведочных работ на разные рудноформационные типы месторождений меди, цинка, свинца и рудного золота в полосе меднорудной провинции.

Потенциально меднорудные районы и поля устанавливаются комплексом ведущих критериев, позволяющих выделять их в полосе развития вулканогенных пород.  К ним относятся: формационный, стратиграфический, структурно-палеовулканические, фациальные и петролого-геохимические, применение которых в различных районах требует учета специфики их геологического строения и истории развития. Эти критерии устанавливаются при проведении региональных работ масштаба 1:50 000.

К вышесказанному следует добавить, что известные колчеданные месторождения Урала занимают большую часть площадей развития колчеданоносных формаций и совпадают с ареалами кислых дифференциатов, представленных экструзивными куполами, лавовыми потоками и туфовыми толщами. Как правило, установленные  месторождения на Урале размещаются в депрессионных структурах, в которых аккумулируются продукты кислого вулканизма. В конечном итоге следует учитывать следующие критерии проявления промышленной минерализации:

# - Геологические критерии. В полях развития непрерывных и контрастных формаций наиболее благоприятны положительные вулканические структуры, осложняющие крупные вулканические депрессии, а для слабо дифференцированных с контрастным типом – вулкано-седиментационные структуры на склонах крупных щитовых вулканов. Большое значение при этом имеют фациальные  и литологические факторы – наличие благоприятных пород для замещения пирокластических фаций, а также рассланцованных и брекчированных вулканитов. Важную роль играют здесь надежные экранирующие поверхности – контакты субвулканических тел и туфогенно-осадочных образований.

-  Геолого-структурные критерии. Месторождения связаны с центрами активного кислого вулканизма и контролируются вулкано-тектоническими структурами, мелкими экструзивными куполами (обычно в удлиненных кальдерообразных депрессиях на склонах палеовулканов), синвулканическими разрывами и др. С экструзивными фациями в Карпинском районе связаны рудные тела Валенторского месторождения.

Колчеданнные руды (гидротермально-осадочные, гидротермально-метасоматические) локализуются в сводах и на склонах вулкано-купольных сооружений и в отрицательных структурах – кальдерообразных депрессиях, вулканических кратерах. Руды формируются преимущественно в пластах тонкого чередования туфогенных алевролитов, аргиллитов, кремнистых туффитов и туфопесчаников, слагающих промежуточные и удаленные фации вулканических сооружений. Особенно благоприятны кремнистые (фтанитовые) фации. Месторождения контролируются  вулкано-тектоническими структурами, мелкими экструзивными куполами, синвулканическими разрывами.

В связи с выше сказанным детальное изучение субвулканических образований, их типизация, выяснение формационной принадлежности и особенностей их строения имеют большое практическое значение. Необходимо иметь в виду, что сопряженные с колчеданами субвулканические образования кислого состава связаны с формациями 2-х типов: контрастными и непрерывными. Анализ распределения кислых субвулканических тел в пределах главной меденосной провинции Урала выявил следующие закономерности их распространения:

- максимальная концентрация субвулканических тел кислого состава отмечается в жерлово-прижерловых и кальдерных зонах вулканических построек;

- преимущественно риолитовый состав субвулканических образований, реже – риодацитовый; в непрерывных – он варьирует в широких пределах – от андезит-дацитового до риолитового со всеми переходными разностями;

- преимущественное развитие мелкопорфировидных разностей;

- с субвулканическими образованиями кислого состава связаны почти все известные рудные тела колчеданных месторождений, залегающих в породах контрастной формации;

- горизонты вулканомиктовых пород с рудокластами, представляющими собой результат синвулканической деструкции массивных руд.

-  Геофизические критерии. Современными геофизическими методами достоверно опознаются такие элементы прогнозно-поисковой модели как толщи кислых вулканитов в рудовмещающей части разреза рудоносной формации, околорудные метасоматиты с вкрапленностью сульфидов, а также собственно колчеданные залежи.

# Наиболее важными поисковыми признаками служат комплексные геофизические аномалии, в первую очередь электроразведочные (МПП, ВП,ВЭЗ-ВП). Иногда неглубоко залегающие рудные тела фиксируются четкими локальными аномалиями силы тяжести, пространственно совпадающими с аномалиями МПП, ВП.

Бурение профилей скважин с изучением околоскважинного и межскважинного пространства методами скважинной геофизики (ДЭ МПС, РВП, МЭК, МПП, ММП) и каротажа.

- Геохимические критерии. Высокая геохимическая индивидуализированность рудных объектов. В качестве основных типоморфных элементов–индикаторов участвуют Cu, Zn, Pb, Ag, Ba, Mo, Co, As, учитываются также аномалии Hg, Bi, Cd, Au, Sb, Sn и Mn;

- Гидротермально-метасоматические. Вблизи рудных тел интенсивно проявляются гидротермально-метасоматические процессы. Широко развиты околорудные гидротермально-осадочные фтаниты, серицитолиты, хлоритолиты, кварц-серицитовые и карбонатно-хлоритовые метасоматиты.

На примере классической последовательности геологических исследований и уровня готовности площади к поисковым работам авторы настоящей работы считают, что по результатам опережающих работ концентрировать необходимо детальные исследования в пределах наиболее перспективных участков после «отбраковки» слабо перспективных, и таким образом, сберегающих общую стоимость работ.

Приведенные данные свидетельствуют о необходимости первоочередного проведения крупномасштабного геологического картирования, позволяющего создать современную металлогеническую основу для поисков, определиться с типом и, ориентировочно, масштабом оруденения площади, предлагаемой к проведению поисковых работ.

Авторы благодарны К.К.Золоеву за редактирование настоящей работы и за идеологическую поддержку её содержания.

Литература

- 1. Богатиков О.А. Цветков А.А. Магматическая эволюция островодужных дуг.- М.:Наука, 1988. – 249 с.

- Бочкарев В.В. Магматические формации северной части Приполярного Урала. Препринт. - Свердловск:  УрО РАН, 1990. - 67 с.

- Вострокнутов Г.А. Стандартизированные уровни и баллы содержаний элементов в литосфере при геохимических поисках рудных месторождений по первичным ореолам.//Геохимические методы поисков и оценки рудных месторождений.–Новосибирск: Наука, 1985/ - С.51-56.

- Вострокнутов Г.А. Современные компьютерные технологии геохимического прогнозирования.//Прикладная геохимия. Вып. 3. Прогнозно-поисковая геохимия. М: ИМГРЭ, 2002. - С. 287-304.

- Десятниченко Л.И., Фадеичева И.Ф., Бороздина Г.Н., Смирнов В.Н., Медведева Т.Ю. Позднеордовикско-силурийские островодужные вулканические комплексы Тагильской зоны: новые данные /Геология и металлогения ультрамафит-мафитовых и гранитоидных ассоциаций складчатых областей. Екатеринбург: ИГГ УрО РАН, 2004. - С. 17-21.

- Душин В.А., Кошевой В.Н., Генералов В.И. и др. Выявление и типизация геодинамических обстановок формирования продуктивных породных ассоциаций Уральской части Ханты-Мансийского автономного округа. - Екатеринбург, 2006 .

- Золоев К.К. Рапопорт и др. Рудный потенциал Ханты-Мансийского автономного округа / Стратегия и тактика геологоразведочного и горнорудного производства. - Екатеринбург-Ханты-Мансийск, 2001. – 175 с.

- Золоев К.К. Федоров О.П. Концепция комплексного промышленного освоения Приполярного Урала на основе опережающего развития транспортной и энергетической инфраструктуры. Отчет по научно-исследовательской (тематической) работе за 2005 год. 2005. –  Екатеринбург-Ханты-Мансийск, 2005. – 112 с.

- Контарь Е.С. Условия размещения и история формирования месторождений меди, цинка, свинца на Урале. - Екатеринбург, 2001. - 132 с.

- Контарь Е.С., Либарова Л.Е. Металлогения меди, цинка, свинца на Урале. - Екатеринбург: Уралгеолком, 1997. - 233 с.

- Контарь Е.С. Об общих принципах рудноформационного анализа. / Руды и металлы, № 3, 1997. - С.3-10.

- Контарь Е.С. О металлогеническом районировании Урала. //Геологическое развитие Урала: достижения и проблемы. - М: Росгеолфонд, 1988. - С.19-34.

- Кривцов А.И. Палеовулканизм эвгеосинклинальных зон Урала и колчеданообразование. - М.: Недра, 1979. - 168 с.

- Кривцов А.И., Самонов И.З., Шабаршов П.Я. О продуктивности различных эпох для колчеданного оруденения. //Геол. рудн. м-ний, №1,1979. - C 97-102.

- Критерии поисков колчеданного оруденения на Урале. - Москва, 1983. - 117 с.

- Критерии прогнозной оценки территорий на твердые полезные ископаемые /под ред. Д.В.Рундквиста. - Л.: Недра,1986. - 751 с.

- Медноколчеданные месторождения Урала. Геологические условия размещения. /Под. Ред. В.И.Смирнова. Сведловск: УНЦ АН СССР, 1985. - 288 с.

- Медноколчеданные месторождения Урала. Геологическое строение. /Под. Ред. В.И.Смирнова. Свердловск: УНЦ АН СССР, 1988. - 241 с.

- Медноколчеданные месторождения Урала. Условия формирования. /Под. Ред. С.Н.Иванова и В.А.Прокина. - Екатеринбург: УрО АН СССР, 1992. – 306 с.

- Масленников В.В. Литогенез и колчеданообразование. - Миасс, 2006. - 383 с.

- Масленникова С.П., Масленников В.В. Сульфидные трубы палеозойских «черных курильщиков». - Миасс, 2007. - 311 с.

- Наседкин В.В. Петрогенезис кислых вулканитов. - Москва, 1975. - 205 c.

- Устинов А.А. и др. Информационный отчет по теме: «Проведение работ по научно-аналитическому обеспечению в области недропользования в части твердых полезных ископаемых на территории Ханты-Мансийского автономного округа Югры» IIэтап за 2007 г. Программа комплексного изучения потенциальных горно-промышленных узлов. 2007 г. –  Екатеринбург-Ханты-Мансийск, 2007. – С. 36-45.